## Slide 1: פיתוח מערכת מבוססת FPGA להתראת נפילה לחולי דמנציה
קליטת תמונה בזמן אמת ממצלמת OV7670 והצגתה דרך כרטיס Artix-7.
על מנת לאפשר עיבוד תמונה לזיהויי עמידה ממושכת לחולי דמנציה.
מגישים: יוסי ברים ואלעד אסבג | הנדסת חשמל שנה ד| המרכז האקדמי לב

## Slide 2: ארכיטקטורת המערכת
נתוני התמונה הגולמיים נקלטים מהמצלמה ונאגרים בזיכרון ה-BRAM.
בקר ה-VGA שולף את הנתונים ומעביר לממירD to A לקבלת אות אנלוגי פיזי למסך.
מערכת התראת נפילה מבוסס FPGA
Inputs: clk, reset ov7670_vsync, href, pclk ov7670_data[7:0] btn[1:0], sw[1:0] scl, sda
Outputs: VGA_HS_O, VGA_VS_O VGA_R[3:0], G[3:0], B[3:0] ov7670_xclk, pwdn, reset led[3:0]
ov7670_capture
frame_buffer
vga_controller
D to A Converter

## Slide 3: מבוא ל-VGA קונספט תותח האלקטרונים (CRT)
• מקור הפרוטוקול:
טכנולוגיית ה-VGA פותחה במקור עבור מסכי שפופרת קרן קתודית (CRT) המבוססים על פיזיקה אנלוגית.
• תותח אלקטרונים:
המסך פועל באמצעות קרן פיזית הנורית על גבי מסך מצופה זרחן. עוצמת הזרם קובעת את עוצמת ההארה של כל פיקסל.
• למרות שכיום המסכים מודרניים, הפרוטוקול מחייב שידור אותות השהייה שיאפשרו לקרן הפיזית זמן תנועה וחזרה.

## Slide 4: מבוא ל-VGA סריקה קווית (Raster Scan)
• הציור על המסך מבוסס על קרן שסורקת את הפיקסלים משמאל לימין (שורה) ומלמעלה למטה (פריים)
• תנועת הקרן חייבת להיות רציפה, מה שיוצר מסלול בצורת 'זיגזג'.
• בכל פעם שהקרן מגיעה לקצה (אופקי או אנכי), נדרש זמן כדי להחזיר אותה לנקודת ההתחלה (Retrace).

## Slide 5: תזמוני VGA: הפיזיקה מאחורי המספרים
פרמטר | מחזורי שעון | הצורך הפיזיקלי המקורי (CRT) | המימוש שלנו (RTL)
Active Display | 640 | הקרן מציירת את הפיקסלים הפיזיים על המסך משמאל לימין. | שליפת נתונים מה-BRAM ושידור צבע (RGB) פעיל.
Front Porch | 16 | מרווח זמן לקרן 'להירגע' בסוף השורה לפני שחוזרת אחורה. | כיבוי מיידי של ה-RGB ל-'0000' למניעת מריחות.
Sync Pulse | 96 | מכת מתח (טריגר) שמאלצת את הקרן לקפוץ חזרה שמאלה. | הורדת האות הפיזי HSYNC ל-'0' למשך 96 שעונים.
Back Porch | 48 | המתנה לייצוב הקרן בתחילת השורה החדשה בצד שמאל. | המשך השהיית ה-RGB על '0000' עד הגעה לפיקסל הראשון.

## Slide 6: תזמונים בחומרה (VGA Controller)
• מחזור שלם (800 פיקסלים):
חיבור הערכים (640+16+96+48) דורש מהמונה האופקי (h_count) לספור מ-0 ועד 799.
• שעון פיקסל 25MHz :
כל 'פיקסל' שקול למחזור שעון אחד של 40ns. ,סנכרון זה מבטיח קצב ריענון תקני של 60Hz.
• אכיפת שחור (Blanking) :
מחוץ לתחום ה-640, הלוגיקה שלנו מאלצת "0000" ב-RGB כדי למנוע 'מריחות' צבע בעת תנועת הקרן.

## Slide 7: עיבוד הפיקסל: ניתוב ל-RGB ומנגנון ה-Blanking
• רישום ופיצול:
הנתונים מ-doutb ננעלים באוגר pxl_data_reg
ומפוצלים למסלולים: vga_r_int (11:8), vga_g_int (7:4) ו-vga_b_int (3:0).
• האות in_display_area_delayed משמש כדגל המזהה האם הקרן מצוירת כעת על המסך
או נמצאת מחוץ לתצוגה.
• סינון דיגיטלי (Mux) :
כאשר הדגל ב-'1', ערכי ה-RGB מועברים ליציאות VGA_R/G/B. בזמני ה-Porch וה-Sync, היציאות נאלצות ל-"0000" ,שחור מוחלט

## Slide 8: המרת DAC ומחבר ה-VGA
• סולם נגדים (Resistor Network):
המרת 12 ביטי ה-RGB למתח אנלוגי רציף , באמצעות רשת נגדים מ 510Ω עד 4KΩ
• אותות סנכרון (B11 / B12) :
פיני היציאה מוגנים באמצעות נגדי 100Ω ומזינים ישירות את מחבר ה-DB15 של המסך.
על מנת לשדר את האותות הצבעוניים הדיגיטליים החוצה למסך בעל הכניסה האנלוגית,נשתמש בממיר
D TO A

## Slide 9: משקלי הביטים:
• משקל פיזי לכל ביט
MSB לעומת LSB :
הביט המשמעותי ביותר (msb)מחובר לנגד הקטן ביותר, ולכן מזרים את הזרם הגדול ביותר למעגל ומשפיע משמעותית על עוצמת הצבע,
לעומתו, הביט הפחות משמעותי (LSB) מחובר לנגד הגדול ביותר בסולם
ותרומתו לזרם הכולל היא מזערית ונועדה לכוונון עדין של הגוון.
• סכימה אנלוגית על המסך:
כל הזרמים מהביטים הפעילים ('1') מתחברים וזורמים יחד דרך נגד הסיומת של המסך (75Ω) אל האדמה. כך נוצר מחלק מתח דינמי המפיק 0V עד 3.3V.
מימין בצבע כחול מיוצג החיבור הפיזי במסך ,משמאל מיוצג החיבור בלוח הFPGA

## Slide 10: מבט-על: זרימת נתונים ותחומי שעון
• מחולל שעונים (clk_generator) :
רכיב PLL המקבל שעון מערכת ומפיק שעון 25MHz נפרד ל-VGA ושעון ייעודי למצלמה.
• זיכרון ה-BRAM בתצורת Dual-Port פועל כחוצץ בטוח בין קצב הכתיבה לקצב הקריאה.
• תחום אדום ,קליטת הפיקסלים מהמצלמה (ov7670_capture)
ודחיפתם לפורט A של הזיכרון (clka).
• תחום כחול (VGA Domain):
המיקוד שלנו – שליפת הפיקסלים מפורט B (clkb) על ידי בקר ה-VGA וייצור אותות התצוגה.

## Slide 11: ניהול שעונים במערכת (Clock Generator)
• שעון מקור:
כניסת clk מקבלת את שעון הלוח המקורי(100MHz) ,ומזינה את ה (clk_wiz_0).
• שעון תצוגה (vga_pll):
הPLLמפיק תדר של 25MHz ,המזין את בקר ה- VGA (pxl_clk) ואת פורט הקריאה clkb ב-BRAM.
)כאן הוא נקרא vga_pll )
• שעון מצלמה (xclk_pll) :
הפקת שעון ייעודי של 24MHz (xclk_ov7670) המנותב החוצה לסנכרון רכיב המצלמה (כאן הוא נקרא xclk_pll )
ה clock generator יוצר על ידי טכנולוגיית IP של vivado

## Slide 12: זיכרון הBRAM (Frame Buffer)
• תצורת Dual-Port:
הפרדה מוחלטת לחומרת כתיבה (A) וקריאה (B) ,זהו הפתרון שלנו ל-חציית תחומי שעון) למנוע התנגשויות נתונים)
• שעונים א-סינכרוניים:
הכתיבה (clka) מתבצעת בתדר המערכת (100MHz), ,בעוד הקריאה למסך (clkb) מונעת בלעדית על ידי שעון ה-VGA שלנו (25MHz).
• ממדי הזיכרון (307,200x12) :
הזיכרון מוקצה להכיל 307,200 פיקסלים ,רזולוציה של 640x480
• תפוקת הנתונים:
האות doutb משחרר 12 ביט של צבע (RGB) בכל מחזור שעון (25MHz) ישירות לבקר ה-VGA.

## Slide 13: ממשק המצלמה, מהעולם הפיזי אל הזיכרון
התקשורת בין המצלמה ללוח מחולקת לשני ערוצים מקבילים:
•ערוץ בקרה (SCCB) :
ממשק תקשורת דמוי I2C המשמש לקינפוג ראשוני של הגדרות המצלמה
(כמו רזולוציה ופורמט תמונה) בתחילת העבודה.
•ערוץ נתונים וסנכרון: המצלמה מזרימה את נתוני התמונה ברצף החוצה, ומלווה אותם בשלושה אותות סנכרון פשוטים – VSYNC (תחילת פריים), HREF (תחילת שורה) ו-PCLK (שעון נתונים). אותות אלו מאפשרים ל-FPGA "להאזין" למצלמה, לדעת בדיוק מתי מתחילה תמונה חדשה, ולדחוף את המידע ישירות לזיכרון ה-BRAM בצורה חלקה

## Slide 14: ממשק הזיכרון (BRAM) וסנכרון נתונים למסך
• תרגום קואורדינטות:
הכתובת לזיכרון addrb באורך 19 ביט מחושבת מתמטית לפי המיקום באזור הפעיל: Y * 640 + X.
• מנגנון ה-Pipeline דילאיי:
הקריאה מהזיכרון א-סינכרונית. כדי להבטיח יציבות, הקוד נועל את הנתון הנכנס (doutb) לתוך אוגר פנימי (pxl_data_reg) בעליית השעון הבאה.
• כדי לפצות על השהיית הזיכרון, דגל אזור התצוגה (in_display_area) מושהה גם הוא במחזור שעון אחד
• ניתוב דיגיטלי (Mux) :
רק כאשר הדגל המושהה דולק 12 הביטים מפוצלים ומנותבים ליציאות VGA_R, VGA_G ו-VGA_B 4 ביטים לצבע

## Slide 15: אימות מסלול הנתונים VGA Controller ↔ BRAM
• מטרת הסימולציה:
הוכחת לחיצת היד שבין בקשת הכתובת (addrb) לקבלת נתוני הפיקסל (doutb).
• דגימה בזמן אמת:
ניתן לראות בבירור כיצד הכתובת עולה, המידע מופיע מיידית ב-doutb קריאה א-סינכרונית,וננעל באוגר pxl_data_reg בעליית השעון הבאה.

## Slide 16: אימות התקן: מחזור שורה שלם (Ts)
לאחר שהראנו את אמינות שליפת הנתונים מהזיכרון, כעת נוכיח שהחומרה מייצרת את התזמונים הפיזיים הנדרשים בתקן ה-VGA.
• נעבוד עם הדגימות לפי הסדר,מהגדול לקטן:
נתחיל ממבט-על של שורת מסך שלמה, ונצלול בהדרגה לניתוח האזורים הפעילים, זמני ההמתנה (Porches) ודופק הסנכרון.
• הוכחת מחזור השורה:
התקן דורש 800 מחזורי שעון מונה ה-hsync_reg סופר0-799 במדויק, ומדידת הקרסרים מראה הפרש של 32us.

## Slide 17: האזור הפעיל (Tdisp)
• תזמון הנתונים:
מתוך כלל מחזור השורה, מוקצים בדיוק 640 מחזורי שעון לציור הפיקסלים (25.6us).
• דגל הבקרה:
האות in_display_area עולה ל-'1' ומאפשר את שליפת הנתונים רק בטווח המורשה.
• מונה הפיקסלים הפעיל:
המונה display_x סופר במדויק מ-0 ועד 639.
לאורך כל החלון הזה, יציאות ה-RGB פולטות נתונים אקטיביים למסך.

## Slide 18: Front Porch
• משמעות הפרוצס:
ה-Front Porch וה-Back Porch נועדו לייצוב תנועת הקרן.
• אכיפה לוגית:
בסימולציה ניתן לראות כי ברגע שהקרן חורגת מהאזור הפעיל display_x המערכת מאלצת את כל ערוצי ה-RGB ל-'0000'.,ניתן גם לראות את הזמנים שנמדדו,640 ns ו16 קלוקים,כנדרש
• התוצאה:
שחור מוחלט על המסך באזורי המעבר, מה שמונע 'מריחות' צבע ומאפשר למסך להסתנכרן בצורה חלקה.(רואים את זה מוחשי יותר בבאים,מתברר שהTB זרק רוב הזמן שחור אז היה קשה לאתר זמנים פיזית של צבע)

## Slide 19: Back Porch
• זמן המתנה (Back Porch):
לאחר סיום דופק הסנכרון, המערכת ממתינה 48 מחזורי שעון (1.92us) לייצוב הקרן בתחילת השורה.
• המשך החשכה:
בדומה לפרונט פורץ, ה-RGB מוחזק במכוון על '0000' כדי למנוע זליגות צבע.
• חזרת הצבעים:
ברגע שהאות in_display_area עולה ל-'1', רואים את נתוני ה-RGB מהזיכרון מציירים את הפיקסלים

## Slide 20: Tpw
• אות ה-HSYNC:
זהו הטריגר הפיזי המורה למסך לבצע Retrace לתחילת השורה הבאה.
• דיוק של מחזור בודד:
הצבת קרסרים על הדילוג של האות הפיזי מראה רוחב דופק מדויק של 3.84us, השקול ל-96 מחזורי שעון.

## Slide 21: מתאוריה לסיליקון
• העולם האידיאלי (ModelSim) :
עד כה בדקנו את הלוגיקה בסביבה וירטואלית. ראינו כל אות ומונה, אך ללא עיכובים פיזיים (Zero Latency).
• המציאות הפיזית:
לאחר סינתזה וצריבה. ישנם זמני התפשטות (Propagation delays) של האותות בתוך הסיליקון.
• מגבלת הדיבוג החיצוני:
מבחוץ ניתן למדוד רק את הפינים הפיזיים (VGA_R/G/B, Sync).
אין לנו שום דרך לראות מתי המונה מתאפס או איזו כתובת נשלחת לזיכרון.
קופסה שחורה
אין גישה לאותות פנימיים
פינים בלבד
(RGB, Sync)

## Slide 22: דיבוג בתוך הסיליקון: Vivado ILA קופסה לבנה
• הפתרון ההנדסי:
הוספת Integrated Logic Analyzer (ILA) –
רכיב חומרה פנימי שדוגם את האותות ומשדר אותם למחשב
• היתרון :
מאפשר לראות את זמני ההשהיה האמיתיים שבין שליחת בקשה לזיכרון (addrb) לקבלת הנתון (doutb).
• החיסרון (Trade-off):
ה-ILA אינו חינמי. הוא לוקח משאבי חומרה מהכרטיס (LUTs ו-BRAM) לצורך לוגיקת הדגימה ואגירת הנתונים.
יעד הבדיקה | מגבלת ה'קופסה השחורה' | האות שנדגום ב-ILA
זרימת נתונים ו-Latency | רואים רק את הפיקסל הסופי מתחלף ביציאה. | addrb, doutb, pxl_data_reg (בדיקת הבאס )
מיקום אופקי | לא ניתן לדעת איזה פיקסל משורטט כרגע. | hsync_debug (מייצג את hsync_reg)
אכיפת 0(Blanking) | רואים מסך חשוך, ללא הקשר תזמוני. | in_display_area_delayed

## Slide 23: עלות הדיבוג: ניתוח Trade-offs
• ה-ILA איננו תוכנה, זוהי חומרה פיזית
המסונתזת ונצרבת על הסיליקון לצד לוגיקת התצוגה.
• בקר ה-VGA שלנו יעיל מאוד וצורך משאבים אפסיים, בעוד שמערכת הדיבוג (ILA + Debug Hub) דורשת אלפי
רכיבים לוגיים.
• לסיכום: ה-ILA הוא כלי יעיל לפיתוח ולבדיקות,אך כמובן שהוא לא ישאר ברכיב סתם,
מה גם,ייתכן שאם המערכת שלנו גדולה ותופסת הרבה זיכרון,לא נוכל ליישם טכנולוגיה זו
מצד ימין ניתן לראות את הdevice ללא הILA , ולעומתו מצד שמאל,כולל

## Slide 24: utilization
להלן השווה בין השטחים עם וללא היחידות דיבוג,ניתן לראות שאנו משלמים מחיר של עוד 1283 + 449 יחידות לוגיות
שזה מחיר כבד,הוא יותר מ100 אחוז מהמחיר שלוקחת המערכת עצמה

## Slide 25: Post-Silicon Validation
• בניגוד לסימולציה האידיאלית בשקף 17, כאן אנו דוגמים את החומרה הפיזית פועלת בזמן אמת באמצעות ה-ILA.
• נשים לב לפער הפיזי - הכתובת 266880 נשלחת (bram_address_reg), אך הנתון 4ea מופיע רק לאחר מכן.
• אכיפת שומר הסף:
למרות שהאוגר התמלא, רק בקו הצהוב, כש-in_display_area_delayed עולה ל-'1', נתוני ה-RGB נפרצים החוצה
(0 -> 4,e,a).

## Slide 26: כאן יכנס החלק של העיבוד תמונה
של השותף שלי אלעד אסבג היקר

## Slide 27: פיתוח עתידי: מעבר מזיהוי תנועה גולמי ל-Edge AI
• האתגר במערכת הנוכחית:
אלגוריתמי השוואת פריימים מזהים שינוי פיקסליירי, אך אינם יודעים להבדיל בין נפילת אדם לנפילת חפץ דומם.
• פתרון PoC ברסברי פאי:
הרצת מודל AI קליל (Lightweight Deep Learning) לזיהוי מדויק של בני אדם מקומית (Edge) בזמן אמת.
• המטרה:
לשלב בעתיד מודלי זיהוי דומים ישירות בתוך ארכיטקטורת החומרה של ה-FPGA.

## Slide 28: ארכיטקטורה עתידית: חלוקת עבודה Hardware/Software
• שילוב מעבד רך (Soft-Core Processor):
הטמעת מעבד MicroBlaze בתוך ה-Artix-7 FPGA.
• חלוקת תפקידים חכמה:
- **חומרה:**
ניהול קליטת המצלמה (OV7670), זיכרון ה-BRAM, ובקר ה-VGA בזמן אמת ובמקביליות מלאה.
- **תוכנה (MicroBlaze)
:** הרצת מודל הסקת ה-AI על הפריימים שנדגמו וקבלת ההחלטה הקריטית.
• יתרון מרכזי: שמירה על ביצועי חומרה קשיחים (Real-Time) לצד גמישות אלגוריתמית גבוהה.