## Slide 1: פיתוח מערכת מבוססת FPGA להתראת נפילה לחולי דמנציה
קליטת תמונה בזמן אמת ממצלמת OV7670 והצגתה דרך כרטיס Artix-7.
על מנת לאפשר עיבוד תמונה לזיהויי עמידה ממושכת לחולי דמנציה.
מגיש: יוסי ברים | הנדסת חשמל שנה ד| המרכז האקדמי לב

## Slide 2: ארכיטקטורת המערכת
נתוני התמונה הגולמיים נקלטים מהמצלמה ונאגרים בזיכרון ה-BRAM.
בקר ה-VGA שולף את הנתונים ומעביר לממיר D to A לקבלת אות אנלוגי פיזי למסך.
מערכת התראת נפילה מבוסס FPGA
Inputs: clk, reset ov7670_vsync, href, pclk ov7670_data[7:0] btn[1:0], sw[1:0] scl, sda
Outputs: VGA_HS_O, VGA_VS_O VGA_R[3:0], G[3:0], B[3:0] ov7670_xclk, pwdn, reset led[3:0]
ov7670_capture
frame_buffer
vga_controller
D to A Converter

## Slide 3: מהו פרוטוקול VGA?
הפרוטוקול מבוסס על סריקה קווית (raster scan) משמאל לימין ומלמעלה למטה. נתוני הצבע משודרים אך ורק באזור הפעיל (active video) ומלווים באותות סינכרון.

## Slide 4: ממשק ה-VGA: מהלוגיקה האנלוגית לדיגיטלית
• שעון הפיקסל מנהל את קצב הסריקה של קרן האלקטרונים על המסך.
• אותות הסנכרון שולטים בסלילי ההטיה המכוונים את מיקום הקרן.
• באזור תצוגה פעיל, הלוגיקה משחררת את נתוני ה-RGB לתותחי האלקטרונים.

## Slide 5: מקרה בוחן 1: תזמון ירידת שורה (Horizontal Blanking)
ניהול המונים (Horizontal/Vertical) ושליטה במנגנון ההחשכה (Blanking) לחזרת הקרן.

## Slide 6: מקרה בוחן 2: מ-RGB דיגיטלי ליציאה אנלוגית
המרת 12 ביטים של צבע (RGB) למתח פיזי רציף באמצעות רשת נגדים (DAC) ומחבר ה-VGA.