## Slide 1: פיתוח מערכת מבוססת FPGA להתראת נפילה לחולי דמנציה
קליטת תמונה בזמן אמת ממצלמת OV7670 והצגתה דרך כרטיס Artix-7.
מגיש: יוסי ברים | הנדסת חשמל שנה ד', המרכז האקדמי לב

## Slide 2: ארכיטקטורת המערכת
נתוני התמונה הגולמיים נקלטים מהמצלמה ונאגרים בזיכרון ה-BRAM.
בקר ה-VGA שולף את הנתונים ומעביר לממיר D to A לקבלת אות אנלוגי פיזי למסך.
מערכת התראת נפילה (Top Level):
Inputs: clk, reset, ov7670_vsync, href, pclk, ov7670_data[7:0], btn[1:0], sw[1:0], scl, sda
Outputs: VGA_HS_O, VGA_VS_O, VGA_R[3:0], G[3:0], B[3:0], ov7670_xclk, pwdn, reset, led[3:0]
מודולים פנימיים: ov7670_capture, frame_buffer, vga_controller, D to A Converter

## Slide 3: ממשק ה-VGA: פרוטוקול ותזמונים
הפרוטוקול מבוסס על סריקה קווית (Raster Scan) ואותות סנכרון מדויקים (HSYNC, VSYNC).

## Slide 4: ממשק ה-VGA: שליטה חומרתית ופיזיקה
שעון הפיקסל מנהל את קצב הסריקה של קרן האלקטרונים (Cathode ray) על המסך.
אותות הסנכרון שולטים בסלילי ההטיה המכוונים את מיקום הקרן.
באזור תצוגה פעיל, הלוגיקה משחררת את נתוני ה-RGB לתותחי האלקטרונים (Electron guns).

## Slide 5: ממשק ה-VGA: מיקום בקר ה-VGA בנתיב הנתונים
הבקר מקבל שעון פיקסל (25MHz) מבלוק ניהול השעונים של המערכת.
המימוש הלוגי מחשב ומשדר כתובת (addrb) כדי לשלוף נתונים (doutb) ישירות מזיכרון ה-BRAM.

## Slide 6: מקרה בוחן 1: תזמון ירידת שורה (Horizontal Blanking)
ניהול המונים (Horizontal/Vertical) ושליטה במנגנון ההחשכה (Blanking) לחזרת הקרן.

## Slide 7: מקרה בוחן 2: מ-RGB דיגיטלי ליציאה אנלוגית
המרת 12 ביטים של צבע (RGB) למתח פיזי רציף באמצעות רשת נגדים (DAC) ומחבר ה-VGA.